Repetition Erdarbeiten

- Erklären Sie den Begriff Rohplanie

- Ist es richtig, dass die ganze Rohplaniefläche aufgelockert wird?

- Wie verlaufen die Gefälle von Untergrund/Unterbau und Oberbauten bzw. Oberboden? Begründen Sie.

- Nennen Sie 4 Umstände, die Rohplanieschäden verursachen.

- Nennen Sie die minimalen Kulturerdstärken nach SIA 318

- In welchen Situationen ist die Bearbeitung des Bodens mit der Bodenfräse nicht zu empfehlen.

- Nennen Sie sechs Bearbeitungsarten von Kulturerde  mit den allfälligen Planiegenauigkeiten.

- Erklären Sie die Lageschüttung mit Vor- und Nachteilen.

- Erklären Sie die Kopfschüttung mit Vor- und Nachteilen.

- Welcher Nachteil entsteht, wenn die Rasenplanie zu fein gemacht wird.

- Welche Abmessungen sollte ein Kulturerddepot im Maximum erreichen.

- Die Kulturerde darf mit Baumaschinen nicht befahren werden. Begründen Sie.

- Zeichnen Sie einen Schnitt durch eine Böschung und tragen Sie alle Fachausdrücke ein.

- Auf einem Grundstück soll die Kulturerde abgetragen werden.

  - Abtragsfläche 25.00 X 30.00     	=    	m2 ……………….....

  - Kulturerdstärke 40 cm 			= 	m3………………….. lose

- Berechnen Sie das Volumen des Erddepots von 1.00 Höhe

- Die Faschinen werden schräg zum Hang eingebaut, begründen Sie.

- Nenne Sie drei Materialien, die sich für Faschinen eignen.

- Nennen Sie drei Ursachen, warum eine Böschung abrutschen kann.

- Was ist bei einer wasserführenden Böschung zu unternehmen.

- Wie steil ist der natürliche Schüttwinkel

- Nennen Sie die Kulturerdstärken für

  - Rosen

  - Bäume

  - Ruderalflächen

- Nennen Sie vier Möglichkeiten die Erosion an Böschungen zu verhindern.

- Nennen Sie drei organische Materialien für die Bodenverbesserung.

- Nennen Sie fünf anorganische Materialien für die Bodenverbesserung.

- Nennen Sie ein synthetisches Material für die Bodenverbesserung.

- Berechnen Sie das Aushubvolumen für folgenden Grabenausschnitt von 2.80 Tiefe

- Nennen Sie die Gefahren bei der Bodenbearbeitung.

- Welche Vorsichtsmassnahmen müssen Sie bei Grabenaushüben beachten?

- Aus welchen Bestandteilen ist die Kulturerde zusammengesetzt.

- Nennen Sie Kriterien für einen geeigneten Standort für ein Kulturerdedepot.

- Wie kann die Tragfähigkeit von Untergrund und Unterbau geprüft werden.

- Beurteilen Sie den Einsatz von Raupen- und Pneubaumaschinen.

- Nennen Sie drei unterschiedlich arbeitende Verdichtungsgeräte.

- Welche Schichtdicken können mit den obgenannten Geräten verdichtet werden.

- Berechnen Sie die Ausladung (Höhe 2.15, Verhältnis 1:2.5)

- Berechnen Sie das Böschungsverhältnis (Höhe 1.17, Ausladung 2.22)

- Berechnen Sie die Höhe (Verhältnis 1:1.92, Ausladung 3.87)

- Erklären Sie den Unterschied zwischen Unterbau und Untergrund