Probe 27.3.2014 (bei allen Rechnungen muss der Rechnungsweg ersichtlich sein!)

- welche Bodenart als Unterbau kann mit Kalk verbessert werden kann?		1P

Kiesiger Boden

Lehmiger Boden

- Nennen Sie 3 Materialien inkl. Korngrössen, welche sich für Fundationsschichten   3P von Wegen im Garten eignet

  - Wandkies 0/63………………………………..

  - Recycling P  0/63 …………………………………………

  - Schotter 0/45…………………………………………………………………..

- Erklären Sie folgende Angaben:							2P

CEM II / 200 / 16 / erdfeucht

CEM II 	= Zementklasse

200	=200 kg Zement pro m3 Beton

16	= Korngrösse 0/16

Erdfeucht	= Konsistenz

- Erläutern Sie 3 Baumschutzmassnahmen für Bäume im Baustellenbereich	 	3P

  - Absperren = Kronentraufe + 2.00 Meter mit Pfählen und Latten oder Absperrgitter Höhe 2.00

  - Wurzelschutz mit Baupisten aus Metallplatten / Kiespisten mit Belüftung / Bretterpisten, je nach Anforderung

  - Stammschutz gegen Anfahren mit Pneus und Bretten, Paletten,

- Nennen Sie die Einbaustärke von Oberboden für 						2P

  - Rosen 50-60 cm

  - Gemüsegarten 40-50 cm

  - Rasen laut SIA 318 (Minimum) 20 cm

  - Pflanzflächen laut SIA 318 (Minimum) 30 cm

- Beschreiben Sie alle Arbeitsschritte von der Rohplanie bis zum 1. Schnitt		8P inkl. die Planiegenauigkeiten und Schichtstärken

  - Rohplanie des Untergrundes +/- 10 cm

  - Nachplanie der Rohplanie +/-5 cm

  - Unterboden einbauen  (30 cm)

  - Oberboden einbauen, Mindeststärke 20 cm, +/- 4 cm

  - Absetzen lassen (Regen)

  - Fräsen der Oberbodenfläche

  - Grobplanie des Oberbodens +/- 3 cm

  - Festtreten oder Walzen

  - Reinplanie mit dem Kräuel und/oder Planierechen +/- 2 cm

  - Rasensaat mit 20-30 gr. /m2 Rasensamen kreuzweise säen

  - einarbeiten des Rasensamens

  - Walzen, um die Kapillarität zu fördern

  - Wässern nach Notwendigkeit

Usw.

- Eine Rampe hat eine Länge von 15.40 m und einen Höhenunterschied von 85 cm	2P Berechnen Sie das Gefälle in %

0.85 * 100 / 15.40     = 5.519%

- Nennen Sie die Fachausdrücke fürBöschungen zur folgenden Skizze			2P

- Nennen Sie 4 Aufgaben, die ein Randabschluss im Wegbau erfüllen kann		2P

- Befestigung/Verstärkung der Belagsränder

- Wasserführung von Oberflächenwasser

- Radanschlag bei Parkplätzen

- optische Wirkung / Gestaltung

- Pflegeaufwand verkleinern

- Mit Blockstufen 100/15/40 wird folgende Treppe erstellt.					5P Höhe am Fuss der ersten Stufe 25.60. Höhenkote Vorderkante letzte Stufe 27.19             Berechnen Sie

  - Die Stufenanzahl  10

  - Die Auftrittstiefe   33 cm

  - Die Steigungshöhe  16 cm

  - Den Treppenlauf    2.97 m

  - Die Neigung der Anschlussböschung der Treppe halb versenkt   48.48%

- Böschungsneigung 66.67%, Ausladung 3.33, Berechnen Sie die Höhe		1P

3.33 / 100 * 66.67  =  2.22 m

- Nennen Sie die Fachausdrücke zu den Ziffern 1 bis 6					3P

- Skizzieren und Vermassen Sie einen Parkplatz mit doppelseitiger Quer-		2P parkierung

- Skizzieren und Vermassen Sie den Aufbau von einem Verbundsteinfahrweg		6P inkl. Bankett. Der Randabschluss ist links ein doppelter Bundstein gestürzt, rechst eine Stellplatte 100/25/8

- Erläutern Sie die drei unterschiedlichen Fundationsarten für Treppen			3P

  - .Labil, = Treppe wird in den vorhanden Untergrund versetzt.

  - .Halbstabil = Basisfundament mit frostsicherem Material auf ca. 40 cm Tiefe, restliche Stufen auf frostsicheres Material (15- 20 cm)

  - Stabil = Treppe wird frostsicher und auf den gewachsen Boden fundiert.  Fundament aus Beton inkl. Bewehrung

- Skizzieren, bemassen und beschriften Sie eine hinterbetonierte Schwergewichts-	6P mauer ca. 1:10. Die sichtbare Mauerhöhe beträgt 1.50

Siehe Ordner

- Erklären folgende Fachbegriffe							4P

  - Unterbau                         Eingebauter Rohboden unter Wegen und Plätzen

  - Wassernase                   Eingefräste Nut bei Abdeckplatten, damit das Wasser nicht über Mauer läuft sondern Abtropft

  - Wasserzementwert         Das Verhältnis von Zementgewicht zum Wasseranteil im Beton

  - Bewehrung                      Armierung in Mauern usw.

- Zeichnen und Beschriften Sie eine Buschlage im Abtrag					2P

Siehe Lehrmittel

- Beschreiben Sie den Zeitpunkt und die Ausführung vom 1. Schnitt bei einem 	2P Gartenrasen

Rasenhöhe max. 8-10 cm

Rückschnitt auf ca 3-4 cm mit gut schneidendem Rasenmäher

- Nennen Sie zwei Nebenarbeiten bei 1. Schnitt							1P

Rasenkanten stechen  (Chappieren)

Nachsäen

Nachdüngen

- .Berechnen Sie							3P

  - Die Rasenfläche

  - Die Samenmenge für die Ansaat

  - Die Düngermenge für die Startdüngung(Dünger 18/6/12)

- Berechnen Sie a) die Fläche der Sohlenplanie und b) die Wandkiesmenge		3P

# Text boxes

1 Böschungsneigung

2 Böschungskrone

3 Böschungshöhe

4 Böschungsausladung

1 Stufengefälle

2 Podest

3 Stufenhöhe

4 Auftrittstiefe

5 Treppenlauf

6 Steigungshöhe

Fläche Pflanzbeet

3.00*3.00*3.14 = 28.26 m2

3.00*6.00          = 18.00 m2

Total   46.26m2

Fläche Rasen

20.00*18.00 = 360.00 m2

a = 360.00 – 46.26 = 313.74 m2

b = 313.74 * 25 – 35 gr. (25) = 7.84 kg

c = 313.74 * 30 – 50 gr  (50) = 15.69 kg

Berechnung mit 30cm Fundation

Sohle = 9.20 * 4.60 = 42 .32 m2

Wamdkies

8.75 * 4.375 * 0.30 * 1.25 = 14.35 m3 lose